## Slide 1
PROYEK PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Smart Quality Control Dashboard
Sistem Deteksi Cacat Barang Berbasis Real-Time Data Streaming & Mobile Monitoring
Topik Tugas: Visualisasi Data • Web Dashboard • Mobile Monitoring • Real-time Data
Tools Implementasi: Google Firebase Cloud DB • Node-RED Dashboard • ESP32 • Chart.js

## Slide 2
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Latar Belakang & Tantangan Quality Control
Tantangan QC Manual
• Rentan human-error akibat kelelahan operator • Proses inspeksi lambat & menghambat kecepatan produksi • Data cacat tidak terekam otomatis (pencatatan manual di kertas) • Sulit melacak tren kerusakan secara real-time
Kebutuhan Otomasi
• Sistem inspeksi berkecepatan tinggi tanpa sentuh • Pengambilan keputusan lolos/cacat otomatis dalam milidetik • Akses pemantauan jarak jauh (Web & Mobile) • Pelaporan data historis otomatis untuk audit kualitas
Solusi IoT Kami
• Node sensor cerdas berbasis ESP32 • Klasifikasi kondisi barang (Pass / Defect) otomatis • Dashboard Web modern dengan visualisasi interaktif & audio alarm • Fitur Simulator terintegrasi untuk pengujian fleksibel

## Slide 3
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Tujuan & Ruang Lingkup Proyek
1. Data Visualization
Menampilkan data telemetri sensor dan rasio kualitas secara grafis menggunakan Chart.js (Grafik Donut & Garis Fluktuasi Sinyal).
2. Web Dashboard
Membangun antarmuka kontrol terpusat dengan indikator KPI Throughput, Yield Rate, Laju Kecepatan, dan Log Riwayat.
3. Mobile Monitoring
Desain antarmuka responsif yang dapat diakses dengan mulus melalui perangkat smartphone / tablet operator.
4. Real-Time Streaming
Pengiriman data instan dari node mikrokontroler ESP32 via protokol jaringan HTTP/REST API tanpa refresh halaman.

## Slide 4
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Arsitektur Sistem End-to-End (3-Tier Layer)
PERCEPTION LAYER
Sensor & Node Hardware
• Sensor Pendeteksi (Ultrasonik / Infrared) • Mikrokontroler ESP32 240MHz • Indikator Lokal (LED Alert & Buzzer) • Logika Edge Classification Pass/Defect
NETWORK LAYER
Transmisi & Komunikasi
• Koneksi Jaringan WiFi 802.11 b/g/n • Protokol REST API (HTTP POST) • Payload Format JSON Terstruktur • Latensi Rendah (< 50ms)
APPLICATION LAYER
Dashboard & Visualisasi
• Web & Mobile Dashboard (HTML5, Tailwind) • Real-Time Chart.js Visualizer • Simulator Engine & Haptic Audio API • Riwayat Log, Pagination & Export CSV

## Slide 5
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Implementasi Hardware & Konfigurasi Pinout
Komponen Hardware Utama
1. ESP32 NodeMCU Development Board Mikrokontroler dengan modul WiFi terintegrasi untuk membaca sensor dan mengirim data HTTP POST. 2. Sensor Deteksi Kualitas • Sensor Ultrasonik HC-SR04: Deteksi cacat dimensi/ketinggian barang dalam satuan cm. • ATAU Sensor Infrared TCRT5000: Deteksi cacat pantulan optik/warna/lubang. 3. Skema Direct Connection (Praktis): Hanya butuh 4 kabel jumper Female-to-Female langsung tanpa wajib breadboard!
Tabel Skema Sambungan Kabel (Pinout)
A. Pinout Sensor Ultrasonik HC-SR04: • VCC Sensor ➔ Pin 5V / VIN ESP32 • GND Sensor ➔ Pin GND ESP32 • Trig Pin ➔ GPIO 5 (D5) ESP32 • Echo Pin ➔ GPIO 19 (D19) ESP32 B. Indikator Bawaan (Onboard): • LED Biru Bawaan Board (GPIO 2) otomatis berkedip saat mendeteksi barang cacat tanpa kabel tambahan!

## Slide 6
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Tampilan Dashboard: UI/UX & Visualisasi Data
Simulasi Jalur Konveyor Interaktif
Bilik animasi pergerakan barang dan respon laser sensor secara visual (Hijau = Lolos, Merah Flash = Cacat).
Kartu Metrik KPI Real-Time
Menampilkan Total Barang Diperiksa, Jumlah Barang Lolos (%), Jumlah Cacat (%), dan Laju Kecepatan Aliran (item/menit).
Grafik Analitik Fluktuasi & Rasio
Grafik Donut untuk perbandingan kualitas Pass vs Defect dan Grafik Garis untuk memantau fluktuasi sinyal sensor.
Filter Batch Jangkauan Riwayat
Dropdown filter cerdas pada grafik untuk memilih jangkauan: 10 Data Terakhir, 25 Data, 50 Data, atau Seluruh Riwayat.

## Slide 7
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Fitur Unggulan Simulator & Manajemen Data
🎮 Simulator Terintegrasi
• Tambah Barang Lolos (+OK) • Tambah Barang Cacat (+Defect) dengan randomisasi alasan cacat • Mode Auto Simulasi dengan slider kecepatan & peluang cacat • Input Manual Parameter Kustom
🔊 Haptic Audio & Responsif
• Web Audio API Synthesizer (bunyi beep lolos & nada alarm cacat) • Mode Gelap / Terang (Light & Dark Theme Switcher) • Animasi Toast Notification otomatis saat data masuk
📊 Ledger, Pagination & CSV
• Tabel Log Riwayat dengan pagination lengkap (5, 10, 25, 50, Semua baris) • Pencarian ID Barang & Filter Status • Export Laporan ke format CSV/Excel • Dialog Reset Data Multi-Pilihan

## Slide 8
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Hasil Pengujian & Analisis Kinerja Sistem
Skenario 1: Deteksi Barang Normal
Kondisi: Sinyal sensor berada dalam batas toleransi standar. Hasil: Dashboard mencatat status LOLOS (OK), LED Hijau menyala, buzzer nada pendek, counter lolos bertambah.
Skenario 2: Deteksi Barang Cacat
Kondisi: Terjadi deviasi ukuran / reflektansi di luar ambang batas. Hasil: Dashboard mencatat status CACAT (DEFECT), alarm buzzer 2-nada berbunyi, servo rejector aktif.
Pengujian Latensi & Throughput
Kondisi: Pengujian pengiriman data beruntun dari ESP32 ke Web. Hasil: Rata-rata latensi pengiriman < 40ms, visualisasi grafik diperbarui instan tanpa jeda rendering.
Keandalan Penyimpanan (Persistence)
Kondisi: Refresh halaman web atau restart browser. Hasil: Data metrik dan riwayat log tetap tersimpan aman melalui mekanisme LocalStorage terstruktur.

## Slide 9
TUGAS PENGEMBANGAN DASHBOARD IOT
Kesimpulan & Rencana Pengembangan Masa Depan
Kesimpulan Proyek
1. Berhasil Mengimplementasikan Seluruh Syarat Tugas: Visualisasi data, Web Dashboard modern, Mobile Responsive, dan Real-time Data Streaming. 2. Otomasi Quality Control Efektif: Mengeliminasi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat deteksi barang cacat. 3. Pengujian Mandiri yang Fleksibel: Fitur simulator memungkinkan verifikasi logika sistem secara penuh bahkan sebelum komponen fisik dirakit.
Rencana Pengembangan Masa Depan
1. Integrasi Cloud Database (Firebase / ThingsBoard): Menyimpan data jutaan transaksi inspeksi di server cloud global. 2. Protokol IoT Ringan (MQTT Broker): Meningkatkan efisiensi bandwidth transmisi data sensor berkecepatan tinggi. 3. Computer Vision / ESP32-CAM: Menggabungkan sensor jarak/cahaya dengan kamera AI untuk klasifikasi cacat visual yang lebih kompleks.

## Slide 10
Terima Kasih!
Sesi Tanya Jawab & Demonstrasi Langsung
Smart QC Dashboard • IoT Real-Time Monitoring System